ANTEPROYECTO

Saneamiento del  basural

Y

Planta de reciclado

Municipalidad de Villa Ocampo-Santa Fe

2008

PRESENTACION

RESUMEN DEL  ANTEPROYECTO

Este proyecto sería el complemento necesario para la disposición final en relleno sanitario regional conformando un consorcio con las comunas vecinas que esta llevando a cabo la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia en convenio con la Secretaria de Ambiente de la Nación

El mismo reducirá las consecuencias negativas sobre la salud de la población y el impacto ambiental que implica un inadecuado manejo de la basura. Consiste por un lado en el saneamiento del antiguo basural  y en la construcción y puesta en servicio de una Planta de Reciclado de materiales recuperables, con lo que se estaría procesando los residuos de tal manera de recuperar y darle valor económico al mayor volumen posible, en condiciones aceptables de manipulación, y enviando a disposición final en relleno sanitario regional  a la menor fracción irrecuperable e incluyendo además, la inserción al marco formal laboral a un conjunto de familias que actualmente se encuentran marginadas y laborando en él.

Este será ejecutado por el Municipio de la localidad de Villa Ocampo a través de la Secretaría de Planeamiento  y Medio Ambiente. Para ello cuenta con el asesoramiento de COMAVO, Consejo de Medio Ambiente de Villa Ocampo, integrado por profesionales abocados ad honorem al Estudio y Cuidado del Medio Ambiente, entre los cuales se cuentan Ing. Agrónomos, Civiles, en Recursos Hídricos, Químicos, Lic. Químicos, Arquitectos, Docentes, entre otros.

Serían destinatarios y  beneficiarios del proyecto, en forma directa los recolectores informales,  e indirectamente  el total de la población ocampense.

1. INTRODUCCIÓN

Se considera Residuo Sólido Urbano (RSU) a Todo material que sea desechado por la población, pudiendo ser éste de origen doméstico, comercial, industrial, desechos de la vía pública,  los resultantes de la construcción, y que no sean  considerados peligrosos en el marco de la ley 24.051 y sus decretos reglamentarios.

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, consiste  en una cadena  de actividades  asociadas  al manejo y control de la generación, almacenamiento, recolección-transporte, disposición final y tratamiento que conlleven minimizar los riesgos en la salud pública, el medio ambiente y la economía.

Este proyecto conformaría parte del tratamiento integral de los residuos inorgánicos  dando un valor económico a lo recuperable y contribuyendo a la disminución de la disposición final.

Marco Legal

Existe un importante marco legal con respecto a los RSU:

Nacional

- Constitución de la Nación Argentina, Art. 41

- Ley Nacional Nº 25675/02: Ley General del Ambiente

- Ley Nacional Nº 25916/04: Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios

Provincial

- Ley Provincial Nº 11717/99: Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. art 22 y 23 sobre gestión de residuos peligrosos

- Resolución Provincial Nº 128/04 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.

Local

El consejo municipal sancionó  las siguiente Ordenanzas

- Ordenanza  Nº 923../08 sobre manejo de residuos y clasificación en origen del área piloto

- Ordenanza Nº 918./08 para regulación del manejo de residuos en la vía publica

- ANTECEDENTES

Con respecto al tratamiento de los RSU, el municipio en una gestión anterior, ha llevado a cabo un ensayo en la selección y recolección diferenciada de residuos domiciliarios en una parcialidad del ejido urbano, encerrada entre cuatro bulevares, en el centro del casco urbano. Esta primera experiencia pretendía regularizar el trabajo de los recolectores informales, dando un marco legal a su labor, aumentando la recuperación de las fracciones reciclables; lo que no representó el saneamiento del basural a cielo abierto, el cual continúo siendo el destino de la disposición final. Posiblemente por renuencia de la comunidad, por falta de concientización, por desconocimiento de los riesgos del sistema actual, por no incluir en el proceso las etapas finales de procesamiento de esos materiales recuperados y clasificados, o por combinación de todos estos factores, dichas campañas no se sostuvieron en el tiempo. A pesar de ello, existe un aspecto positivo de dicha experiencia, el logro del compromiso de un sector de la población ocampense en cuanto a la separación en origen. Consecuentemente, existe una plataforma de la cual partir con cierta ventaja en la ejecución del presente proyecto.

Por otra parte, el municipio cuenta actualmente con la incipiente Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente para enfrentar situaciones medioambientales locales que  afecten la salud y el bienestar de la población la cual  tiene como prioridad lograr el manejo integral de los RSU. También la provincia esta abocada a dar una solución regional a la disposición final de los residuos a través de los rellenos sanitarios regionales. La única limitante que  se da es un  presupuesto financiero  acotado dado el magro nivel de contribución de la población y la situación de marginalidad social en la que se haya gran parte de ella; esto implica que para lograr este objetivo se necesitaría contar con apoyo financiero inicial.

3. ASPECTOS GENERALES

Ubicación y situación geográfica de Villa Ocampo

La ciudad de Villa Ocampo se encuentra en el Dpto. Gral. Obligado, Provincia de Santa Fe, a 80 Km. al norte de la ciudad de Reconquista, capital del departamento, a 130 Km. de la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia de Chaco y a 430 Km de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. El ejido urbano está situado en la intersección de las rutas Nacional Nº 11 y Provincial Nº 32, aproximadamente a 25 Km al oeste del Río Paraná.

LOCALIZACIÓN  DE VILLA OCAMPO

EN EL DPTO. GRAL OBLIGADO – Pcia. De Santa Fe

CARACTERÍSTICAS LOCALES DEL AMBIENTE HUMANO y MEDIO BIOFÍSICO

- Clima:

Geográficamente la ciudad pertenece al Chaco Santafesino, dentro del Chaco Austral, caracterizado por un clima subtropical cálido predominante con elevadas temperaturas durante los meses de verano.

Según la clasificación de Papadakis, la región está comprendida dentro del ambiente climático mesofítico seco. El promedio anual  de  precipitaciones varía entre  1.150mm a 1.450mm, según serie estadística y las isoyetas tienen una dirección regional Norte- Sur. Los montos pluviométricos anuales no tienen un comportamiento totalmente aleatorio, sino que existe una clara tendencia a presentarse períodos plurianuales secos, húmedos o medios. La longitud más frecuente de dichos períodos es de 3 a 5 años. Presenta un período seco invernal, y una cierta concentración  de las lluvias en los meses de verano y comienzo del otoño La evaporación alcanza un total anual promedio de 1.395 mm. La temperatura media anual esta en el orden de los 21ºC con registros de máxima absoluta en verano de 41,5ºC,  y mínima absoluta de -4,5ºC en invierno. Los vientos predominantes en la zona son del norte con las mayores velocidades en el semestre junio-diciembre Esto es de acuerdo a los datos recopilados y sistematizados en el presente estudio para la serie 1970-2007 (1)

- Fuente: Estación Agro meteorológica del  COET.

| Pp.mensual | En | Feb | Mz | Ab | My | Jn | Jl | Ag | St | Oc | Nv | Dc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pmed(mm) | 160.4 | 178.3 | 177.3 | 190.2 | 82,0 | 50.7 | 46.7 | 47.8 | 87.6 | 140.2 | 145.6 | 141.4 |
| Pmàx(mm) | 335,0 | 451.3 | 363.3 | 524.2 | 273,0 | 216,0 | 206,0 | 223.5 | 322.5 | 338.8 | 330,0 | 281,0 |
| Pmìm(mm) | 4.5 | 17,0 | 2,0 | 32,0 | 2.5 |  |  |  | 3.1 | 25,0 | 4.9 | 45.6 |

- Características Edáficas  y Geohidrológicas

En  la zona en estudio edaficamente se presentan  asociaciones de Ocracualfes y Albacualfes, en similares proporciones, ambos con características vérticas manifiestas. Se trata en general, de suelos medianamente ácidos, no salinos, no sódicos, medianamente dotados de materia orgánica, con nitrógeno, escaso en fósforo, medianamente provistos de potasio y rico en calcio en los 30 cm superficiales.

Presentan un horizonte “A” del orden de 30 cm, de textura franca a franco limosa, granular, muy permeable y se clasifica en el grupo hidrológico “A”.

El horizonte “B”, con gran contenido de arcilla (franco arcillo limosos a arcillo limosos) y estructura prismática, presenta rasgos hidromórficos que se reconocen en moteados y concreciones de hierro y manganeso. Es altamente impermeable en mojado y se clasifica en el grupo hidrológico “D”.

Hidrogeológicamente el acuífero explotable corresponde a la formación Puelches, compuesta por arenas cuarzosas finas y medianas pardas amarillentas y blanquecinas. El tamaño de los granos aumenta hacia la base de la secuencia, en la que aparecen gran proporción de gravas. En el techo se observan limos arenosos o arenas muy finas pardas amarillentas. Contiene intercalaciones limoarcillosas, cuyos espesores crecen de sur a norte, desde los dos hasta los diez metros. El acuífero explotable es el semiconfinado que presenta caudales específicos entre 4.000 y 7.000 l/h.m de depresión. El residuo seco varía entre 250 y 500 mg/l con concentraciones importantes de hierro. Las variables hidráulicas son entre 2,5 x 10-2 y 1,4 x 10-3 para el coeficiente de almacenamiento y entre 700 y 2.500 m²/ día para la transmisividad.

En este punto sería necesario profundizar los estudios para conocer las variaciones que se han producido en la zona en cuanto a  sus condiciones naturales  por la acumulación de estos residuos, sin ningún tipo de tratamiento. Es un parámetro decisivo para la construcción del Relleno Sanitario, para absorver el volumen final descartable, conocer la situación de los niveles freáticos como la condición de permeabilidad de los suelo.

Como ya se dijo la ciudad de Villa Ocampo dista a 25 km del cauce principal del Río Paraná, pero a menos de  2  km del ejido ya comienza a tener contacto con los arroyos y corrientes de descarga superficial que forman parte del sistema paranaense; como son el Arroyo el Manolo por el norte y este, el Paraná Miní por el este y el Arroyo Los Amores por el límite oeste del ejido con dirección NO-SE y con un recorrido localizado a escasos 1,5 km. del basural a cielo abierto. Aquí se presume un alto nivel de contaminación hídrica que será necesario ahondar:

“…la pendiente del acuífero es a Los Amores  y hay que pensar que en la zona del basural  y toda la zona del arroyo Los Amores  debe estar contaminada por la situación misma del basural y por las descargas de la papelera y el ingenio azucarero que tienen un muy mediocre tratamiento de efluentes…”

Organización Social

a. Población:

La ciudad de Villa Ocampo tiene actualmente una población de 25.000 habitantes, de los cuales, 19.101 aproximadamente se concentran dentro del éjido urbano (200 ha) y unos 6.000 se hayan dispersos en la zona rural del distrito.

b. Actividades Económicas:

Es una ciudad que organiza la actividad agropecuaria de su hinterland, donde el cultivo predominante es caña de azúcar, con una escasa producción de algodón y otros cultivos como soja, girasol y maíz. Es un área rural con mayoría de pequeños productores con producción cercana a niveles de subsistencia, donde conviven además peones de campo con trabajadores eventuales o desocupados, en condiciones de marginalidad económica. En el área urbana específicamente encontramos las industrias: azucarera (ingenio), papelera y frigorífico –con escaso manejo de los deshechos industriales-; y la actividad comercial y bancaria de la localidad, desempeñada por el Banco de Santa Fe y de la Nación Argentina.

c. Infraestructura existente en el distrito:

El servicio de agua potable está a cargo de una cooperativa de servicios públicos (Cotelvo) desde 1981. La misma cuenta con una planta potabilizadora de agua y una planta de tratamiento completa que produce 2.200m3 diarios, con una fuente subterránea de alimentación  compuesta de 11 pozos de extracción. Actualmente el servicio cubre aproximadamente un 78% de la población. En cuanto a los servicios de Cloacas esta cubierto un 60%  de la población,  y un 20% en proyecto de ampliación.

El servicio de Energía Eléctrica se encuentra a cargo de la EPE-Empresa Provincial de la Energía-, cuenta con una red primaria con una tensión de 33 Kilovoltios.

En cuanto al servicio público de recolección de residuos domiciliarios, del total de población, la actual destinataria  de dicho servicio, es la que se haya dentro de la zona urbana, ya que la misma se efectúa exclusivamente en este espacio. A tal fin el municipio lo ha dividido a este en dos zonas:

a-   una zona central, concentrada en 96 manzanas encerradas entre cuatro bulevares

b-   una periférica, la de barrios aledaños, de superficie real similar, pero dispersos y ubicados alrededor de la zona central.

Dicha recolección y el tratamiento final de los residuos está a cargo del municipio. Este dispone para ello de dos camiones compactadores Ford 14000, con capacidad de carga de 15 m3, más dos camiones volcadores Ford 14000, con una capacidad de carga de 7 m3.

Los residuos se retiran de los domicilios en días y horarios establecidos por un cronograma, a saber:

- Lunes/miércoles/viernes en el radio urbano comprendido entre bulevares, se hace la recolección de lo orgánico, por la mañana

- Martes/jueves/por la tarde lo inorgánico

- En los barrios se hace una única recolección  sin clasificación los días  martes/jueves/sábados.  Por la mañana

En la zona central que seria la comprendida entre bulevares se está llevando a cabo un proceso de preclasificación en origen con recolección diferenciada.

La municipalidad esta realizando  una fuerte campaña informativa  y educativa del problema de los residuos como parte del proyecto de ordenamiento ambiental, se esta trabajando con las instituciones educativas, con charlas informativas, exposiciones y talleres de reciclado, en medios radiales y televisivos locales, sobre la necesidad del tratamiento integral de residuos y en particular, sobre la importancia y pertinencia de la clasificación en origen como base fundamental para el logro del tratamiento integral de los residuos.

También como parte de la gestión municipal se han redactado ordenanzas locales que invitan a esta área piloto a realizar una separación en origen en residuos secos y húmedos  con lo que se espera lograr  mayores porcentajes de separación; así como también un proyecto de ordenanza sobre la generación, el tratamiento y disposición final de residuos patológicos no considerados RSU.

En la zona periférica se hace actualmente una recolección unificada; pero se pretende llegar a realizar la recolección diferenciada, también en este sector.

DIAGNOSTICO

El servicio de recolección actualmente  está manejando unas 58 tn semanales entre ambos sectores, alcanzándose una fracción preclasificada de 5,5 tn semanales de material inorgánico (recolectada exclusivamente de la zona central).

Y a pesar de la práctica de separación en origen en el sector central, la disposición final de todas las fracciones es el basural comunitario a cielo abierto.

Dicho basural opera en un predio ubicado en la zona suburbana de la ciudad, sobre la Ruta Provincial Nº 32, distante 5 km del centro del ejido urbano. Al mismo se accede mediante calles públicas, parte de las cuales no están pavimentadas (en un trayecto más corto) o bien a través de la RP Nº 32 (en un trayecto más largo).

Del total de 10 has del predio mencionado, se está utilizando a manera de vertedero aproximadamente el 40 % de la superficie disponible, en condiciones de alto desorden y riesgo ambiental, mientras el 60 % restante se encuentra virgen, con presencia de vegetación espontánea. Puede disponerse de esa superficie remanente, si se realizan previamente en la misma, tareas de raleo, limpieza y nivelación.

Al mismo tiempo, la existencia del basural y la situación de marginación social a la que está sometida parte de la población ocampense hacen que 50 familias basen su economía de subsistencia en el procesamiento informal de los residuos, y desarrollen sus actividades de recuperación y clasificación dentro del mismo predio del basural actual. Dicho espacio no cuenta con la infraestructura que les permita a esta población desempeñarse con las condiciones mínimas de seguridad; menos aún, con las necesarias para el almacenamiento de los materiales recuperados. Como resultado, el trabajo se realiza en forma muy precaria y de manera individual. Si bien las personas involucradas han participado en intentos de agrupamiento, en una experiencia anterior, la misma fue posteriormente interrumpida. Asimismo y en función de conversaciones mantenidas con ellas y sondeos previos se puede suponer que habría predisposición al trabajo mancomunado, lo que requeriría la asistencia permanente de un coordinador-conductor del proceso.

Resumen de datos:

- Población total = 25.000 habitantes

- Población involucrada en el proyecto (ejido urbano) = 19.000 habitantes

- Cantidad de basura recolectada = 58 tn/semanales (9,6 tn/día)

- Cantidad de Inorgánicos separados = 5,5 tn semanales (2.75 tn / día de recolección)

- Basural actual a cielo abierto.

- Superficie total del predio = 10 ha

- Superficie ocupada actualmente con residuos = 4 ha

- Población afectada por recolección informal en el basural = 50 familias.

3.	JUSTIFICACION

El problema central que pretende solucionar el proyecto es el saneamiento del basural a cielo abierto y las consecuencias negativas  en la salud y en  el ambiente.

La construcción y puesta en servicio de la Planta de Reciclado de  residuos recuperables va a permitir sacar la gente del basural contribuyendo al trabajo del saneamiento del mismo  con la consecuente reducción del impacto ambiental negativo del mismo, sobre la salud de la comunidad como  en lo que a recursos naturales se refiere, como a condiciones sociales  permitiendo   la inserción al marco formal laboral a un conjunto de familias que actualmente se encuentran marginadas. La evolución de esta planta está pensada en forma gradual, incorporando tecnologías simples, que faciliten las tareas que hoy las personas ya están realizando en forma manual y en el propio basural, de manera que no se produzcan cambios tan bruscos que vuelva a dejarlos marginados; pero en un medio más regulado, higiénico y seguro para su desarrollo.

Todo el material remanente que no tenga posibilidades de reutilizarse o de reciclarse, se dispondrá en un relleno sanitario regional el cual se esta en convenio de financiamiento con el gobierno provincial, a través del programa GIRSUM.

Los nuevos usos que puedan incorporarse progresivamente a la fracción que resulte “irrecuperable” en esta primera etapa, llevarían por un lado, a la creación de otras fuentes de trabajo y por otro, a la disminución del volumen de material destinado a disposición final.

Por otra parte y de forma decisiva, la clasificación en origen como consecuencia del compromiso y la educación de los ciudadanos, es el nexo que integra a toda la comunidad en este proyecto, ya que la participación responsable volverá más eficiente el funcionamiento de la planta.

## Objetivos y Resultados del  proyecto

# Objetivo General

Minimizar el daño en la salud pública  y medio ambiente  que implica un basural a cielo abierto, integrando a un marco laboral formal a los actuales recolectores informales.

Objetivos Específicos

- Educar, concienciar, motivar y comprometer a la comunidad para que adopte conductas tendientes al cuidado del medio ambiente.

- Revalorizar económicamente  todas las fracciones recuperables, con reinserción de las mismas en el circuito productivo y reducir a un mínimo volumen la cantidad de residuos derivados a disposición final.

- Generar  un marco formal de trabajo para los actuales recolectores informales.

Resultados

Con la ejecución y funcionamiento del proyecto  se pretende  llegar a

A-Eliminar el uso de basurales a cielo abierto, con la consecuente ventaja que ello significa:

- Disminuir la agresión a los recursos naturales como agua, suelo y                      aire

- Limitar la proliferación de alimañas y vectores de enfermedades,

- Reducir la contaminación visual.

B-Generar un marco laboral formal para el trabajo de  recolección informal actual.

- Mejorar sustancialmente las condiciones higiénicas  de trabajo de las personas que realizan la clasificación de los residuos

- Aumentar paulatinamente con un  objetivo  mayor al 5% anual  la respuesta de la comunidad   a la separación en origen y

- Disminuir paulatinamente, con un objetivo mayor al 5% anual el volumen de residuos que se destinen a disposición final, valorizando económicamente el resto de las fracciones.

Beneficiarios

El principal beneficiario del proyecto  serían los trabajadores informales que trabajan en el basural.

El segundo beneficiario será la comunidad toda, por el salto cualitativo en el cuidado del ambiente que significará el funcionamiento estable de la planta mencionada, lo que permitirá un adecuado manejo de los residuos recuperables y  al mismo tiempo  sacar esta gente del basural  para su posterior saneamiento ambiental.

6.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y FUNCIONAMIENTO

LOCALIZACION GEOGRAFICA

El terreno  donde se proyecta montar la planta  de reciclado se halla sobre la Ruta Provincial Nº 32, dista 3,5 km en línea recta al centro del ejido urbano, y 700 m del límite urbanizado actual. Se encuentra a 4 km al oeste de la Ruta Nacional Nº 11, y a 1,5 km del Arroyo Los Amores. Está comprendido dentro del sector Suburbano, de acuerdo con lo delimitado por el Plan Regulador Local.

Comprende el polígono encerrado entre los puntos N-F’-G-C-Ñ, según se indica en el croquis siguiente:

En su límite sur y este, se desarrolla actividad agraria, en sus otros límites no se desarrolla ningún tipo de actividad ni económica ni urbana. En los predios aledaños, hacia el norte de la Ruta Provincial Nº 32 se desarrollan actividades de tipo estabilización de efluentes cloacales e industriales.

Se pretende sanear el basural actual, y destinando el sector libre a la estructura edilicia de la planta,

DESCRIPCION

Es importante recordar que el saneamiento básico de una ciudad se  refiere al suministro de agua de buena calidad para consumo humano, eliminación adecuada de excretas, higiene de los alimentos y de la vivienda, recolección y disposición final de RSM. El mejoramiento de uno de estos componentes produce efectos positivos en la salud, pero el impacto combinado es mayor que la suma de las partes. Por tal motivo, un plan integral de saneamiento básico debe incluir estos ingredientes y su eficacia en lograr los objetivos de salud y bienestar esperados depende del éxito de cada uno de ellos. En el cuadro  se incluye un gráfico, no sujeto a escala, del impacto acumulado de componentes de saneamiento básico en la salud y el bienestar de la población.

Impacto acumulado de los componentes de saneamiento básico

Este proyecto  de  saneamiento del basural y  construcción de una planta de reciclado  forman parte  de una   gestión integral de RSM que consiste en toda una serie de actividades asociadas a la  generación, separación en origen, presentación, recolección, transporte,  tratamiento y disposición final. Esta  ultima etapa   seria  a través de un relleno sanitario regional  que financia la provincia por el programa GIRSU. Todas estas actividades  deben armonizar con los mejores principios de la salud pública, la economía, la ingeniería y la estética y otras consideraciones ambientales que respondan a las expectativas públicas.

El proyecto consiste en la construcción de una planta de  reciclado de 12,5 m x 25 m de superficie total, con dos galerías: una   frontal, a la entrada que seria la llamada “zona sucia” de previa separación de  12,5 x 5 y otra galería lateral de  2,5 x 25m  que serviría como depósito de material recuperado.

En el interior de la planta estarían los sanitarios (masculinos y femeninos), una cinta transportadora, una prensa  y una enfardadora.

En la zona externa se ubicaría una casilla de control de entrada y salida del material  recuperable  y una plataforma con báscula.

De las  6 has  libres se estaría destinando un predio de 2 has, para todo el proyecto de reciclado., el cual estará cercado perimetralmente, forestado  y con servicio de energía y  agua.

Etapas del Proyecto

- Realización de campañas informativas sobre los riesgos sanitarios y ambientales del basural a cielo abierto; y de concientización de la comunidad respecto del manejo adecuado de los residuos que genera y capacitación a recolectores

- Demarcación de zonas de la  planta de  Reciclado.

- Edificación de las diversas áreas: nave de la planta, vestuarios-  sanitarios, depósitos para materiales recuperados, etc.

- Adquisición y montaje de báscula, cinta transportadora, prensadora y enfardadora

- Saneamiento del basural actual

1) Realización de campañas de difusión y concientización  en la comunidad  y capacitacion a recolectores

- Diseño y ejecución de campañas de difusión en los distintos medios de difusión radial y televisiva.

- Realización de campañas educativas en los distintos barrios en conjunto con las comisiones vecinales.

- Capacitación  a los recolectores informales

- Realización de jornadas en los distintos estamentos educativos, primarios, secundarios y terciarios.

- Realización de talleres de reciclado y campañas puerta a puerta para la capacitación sobre clasificación en origen.

- Alentar la formulación de instrumentos legales tales como ordenanzas que promuevan en compromiso de la comunidad hacia el cuidado del ambiente.

2)  Demarcación de zonas de la nueva planta de tratamiento

- Realización de planialtimetría para determinar necesidades de nivelación del sector que actualmente está fuera de uso.

- Nivelar zonas que requieran tal acción

- Efectuar el cerramiento perimetral con tejido industrial, más  una barrera forestal de casuarinas.

- Realizar la instalación eléctrica para la iluminación perimetral del predio.

- De marcar los distintos espacios que constituirán la planta de   tratamiento: báscula, zonas sucias, nave de la planta, depósitos

- Demarcación primaria de una zona de trabajo en el período de transición para la recuperación final de inorgánicos

3)  Edificación de las diversas áreas

Edificación de los recintos necesarios para la operación de la planta, en el siguiente orden previsto:

- Playón de descarga de camiones recolectores (recolección de inorgánico) previo al ingreso a nave de clasificación.

- Nave central de clasificación y prensado.

- Depósitos para los materiales clasificados.

- Plataforma para la báscula.

- Vestuarios-sanitarios.

4) Adquisición y Montaje las diversas maquinarias

Adquisición y montaje (cuando corresponda) de:

- Báscula para control de ingreso de residuos y egreso de productos recuperados, y todos sus accesorios

- Cinta transportadora más accesorios para facilitar la clasificación de materiales

- Contenedores para depósito transitorio y transporte de los distintos materiales recuperados

- Enfardadora

- Prensadora

5)  Saneamiento del Basural Actual

Esta etapa incluye todas las tareas tendientes a clausurar el basural a cielo abierto. Para ello se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- Trazado y afirmado de caminos internos.

- Fumigaciones

- Construcción de dos celdas semicontroladas para enterramiento de los restos de basuras quemadas, parcialmente descompuestas actualmente esparcidas por  la superficie del terreno.

- Fitoremediación,:  Forestación sobre celdas terminadas con  especies adecuadas al tratamiento de remediación

Cronograma de Actividades

En tanto y en cuanto se cuenten con los recursos en tiempo y forma, se estima el siguiente cronograma de actividades:

| Actividad / Mes de Ejecución | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1– Realización de campañas de difusión y concientización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a- Diseño y ejecución de campañas de difusión en los distintos medios de difusión radial y televisiva | X |  |  |  | X |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | X |  |
| b- Realización de campañas educativas en los distintos barrios en conjunto con las comisiones vecinales. |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | X |  |
| c- Capacitacion a los recolectores informales |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| d- Realización de jornadas en los distintos estamentos educativos, primarios, secundarios y terciarios. |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| e- Realización de talleres de reciclado y campañas puerta a puerta para la capacitación sobre clasificación en origen |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | X |
| f- Alentar la formulación de instrumentos legales que promuevan en compromiso de la comunidad hacia el cuidado del ambiente. | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 2 - Demarcación de zonas de la nueva planta de tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a- Realización de planialtimetría para determinar necesidades de nivelación del sector que actualmente está fuera de uso. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b - Nivelar zonas que requieran tal acción |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c - Efectuar el cerramiento perimetral con tejido industrial, más una barrera forestal de casuarinas. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d- realizar la instalación eléctrica para la iluminación perimetral del predio. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e - Demarcar los distintos espacios que constituirán la planta de tratamiento: báscula, zonas sucias, nave de la planta, depósitos, vestuarios, zona de compostaje, zonas de celdas de disposición final, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f-Demarcación primaria de una zona de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| en el período de transición para la recuperación final de inorgánicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Recursos

# Presupuesto Detallado

Presupuesto por Actividad

| Actividades | Presupuesto |
| --- | --- |
| Campañas educativas a nivel escolar | $ 2.500,00 |
| Campañas educativas a nivel comunitario | $ 2.500,00 |
| Capacitación a recolectores informales | $ 5.000,00 |
| Adecuación cava actual. Enterramiento basuras degradadas dispersas. Preparación de una segunda cava. | $ 145.000,00 |
| Edificación y montaje de la planta Recicladora. | $ 590.000,00 |

Presupuesto por Rubro

| Rubro | Presupuesto |
| --- | --- |
| Gastos de Personal | $ 173.000,00 |
| Gastos de Operación (principalmente insumos) | $ 275.000,00 |
| Gastos Administrativos (gastos corrientes) | $ 52.000,00 |
| Inversiones (bienes de capital) | $ 195.000,00 |
| Asistencia Técnica y Capacitación | $ 50.000,00 |

Presupuesto por Fuente de Financiamiento (Esta distribución es tentativa y dependerá de el porcentaje de financiamiento que otorgue el organismo ante el cual se gestione el proyecto.)

| Presupuesto | Aporte Municipio | Aporte otras entidades |
| --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | $ 173.000,00 |  |
| Gastos de Operación | $ 20.000,00 | $ 255.000,00 |
| Gastos Administrativos | $ 52.000,00 |  |
| Inversiones |  | $ 195.000,00 |
| Asistencia Técnica | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 |
| TOTAL | $ 270.000,00 | $ 475.000,00 |

Resumen

Es importante hacer una descripción de la zona a los fines de los lineamientos presentados por la Secretaria de Medio Ambiente de Santa Fe.

El objetivo del municipio de Villa Ocampo es tratar de lograr un manejo de los residuos que nos permitan ir eliminando el basural  municipal que hoy es un vertedero de residuos a cielo abierto  donde  unas 200 personas buscan recursos  reciclables y también alimentos.

Para ello se planteó el presente Proyecto. La aprobación del mismo, para su ejecución, requerirá de la definición del tramo de construcción de celda final con su consiguiente estudio de impacto ambiental, por un lado y de la conformación de un grupo coordinado de trabajo con los recolectores constituyendo una cooperativa (u organismo similar)  para manejar lo recuperado.

De prosperar el proyecto de Consorcios para manejo de un Relleno Sanitario Regional, se puede considerar en reunir, en un radio de 25 Km, las localidades de Tacuarendi, Villa Ana, Las Toscas, San Antonio de Obligado, etc.

Estas localidades tienen una realidad  parecida a Villa Ocampo en el manejo de residuos: todo termina en un basural a cielo abierto.

Con excepción de Las Toscas, no poseen  estructura necesaria (maquinarias adecuadas) para el servicio de recolección, lo que se lleva a cabo mediante el uso de un tractor con acoplado. Solo  Villa Ocampo y Las Toscas tienen camiones recolectores (compactadores y volcadores) pero con falta de maquinarias para trabajo de relleno sanitario (topadoras)

La población que reúnen estas comunas sería aproximadamente de unos 20.000 hab., que sumado a Villa Ocampo representa un total de 45.000 hab.

Todas las localidades tienen una situación  social  semejante , o sea  grupo de familias que viven de la basura. Esta es una situación problemática a resolver   junto a la decisión de la construcción de un Relleno Regional, lo que representaría una estrategia lógica si se piensa en la sustentabilidad de una obra tal, ya que implicaría minimizar el volumen final de residuos, aumentando la fracción de residuos  recuperables.

Nuestra localidad esta manejando

- Cantidad de basura recolectada = 58 TN/semanales (9,66 tn/día)

- Cantidad de Inorgánicos separados = 5,5 TN semanales (2.75 TN / día de recolección)

Las localidades vecinas juntas  están  en el orden  de las 35 TN/semanales, lo que equivale a pensar en un relleno para una disposición final de basura  considerando toda la basura  de 85 TN/basuras /semana  o sea  aproximadamente unas 15 TN/día de basura.

Es para resaltar que cada localidad tiene su problemática social propia, representada en las personas que trabajan en los basurales para obtener su  sustento  diario  a través del recupero de materiales que luego comercializan.

La situación de personas hurgando en el basural es un punto que necesita encontrar una solución. La propuesta tomada de otras experiencias similares es la constitución de cooperativas sociales, que sirvan de marco formal de trabajo de los recolectores informales, y que administren y operen las plantas sociales de reciclado. El correcto desempeño de dichas organizaciones es fundamental para la vida útil del relleno pues se estará disminuyendo paulatinamente el volumen de residuos destinados a la disposición final en el mismo.

# Footnotes

Estudio de Suelo del departamento Gral. Obligado Santa Fe-Ministerio de Agricultura y Ganadería

Estudio  Hidrogeoelectrico  Villa Ocampo

Ing. en Recursos Hídricos, Elena Sandoval, Sec. De Planeamiento y Medio Ambiente de Villa Ocampo.

Este punto se desarrolla más extensamente en el apartado correspondiente a los actores sociales

Fuente: Cooperativa de servicios Públicos de Villa Ocampo (cotelvo)

Fuente: Cooperativa de servicios Públicos de Villa Ocampo (cotelvo)

# Text boxes

#### Ruta Nac. Nº 11

# N

Ruta Prov Nº 32

Area Industrial

#### A. Los Amores

Zona actualmente utilizada como vertedero

Y a sanear en el proyecto

Zona virgen disponible

11

Villa     Ocampo